# Leistungsverzeichnis

für eine vorgehängte hinterlüftete Fassadenbekleidung mit Argeton-Ziegelplatten

auf Unterkonstruktion mit vertikalen 160 T-Profilen

Bauvorhaben:

Bauherr:

Architekt:

Leistungen:	1. Wärmedämmung

2. Unterkonstruktion

3. Bekleidung

Angebotssumme:

vor der Prüfung:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

nach der Prüfung:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

## A. Allgemeine Vorbemerkungen

Es gelten die "Allgemeinen technischen Vorschriften für Bauleistungen"

gem. VOB Teil C.

Diese Ausschreibung umfasst die Arbeiten für

  - Wärmedämmung

  - Unterkonstruktion

  - Fassadenbekleidung

## Grundlage der Ausschreibung und der Ausführung aller Arbeiten unter Verwendung der  erforderlichen Materialien sind das Leistungsverzeichnis, die Planungs-unterlagen sowie die berührten DIN-Vorschriften in der aktuell gültigen Fassung, insbesondere

-            DIN 1960 VOB, Teil A in ihrer neuesten Fassung

-	DIN 1961 VOB, Teil B in ihrer neuesten Fassung

-	  DIN 18201 Maßtoleranzen im Bauwesen

-	  DIN 18202 Maßtoleranzen im Hochbau

-	DIN 18335 VOB, Stahlbauarbeiten

-	DIN 18360 VOB, Metallbauarbeiten

-	DIN 18339 VOB, Klempnerarbeiten

-	DIN 18338 VOB, Dachdeckungsarbeiten

-	DIN 18364 VOB, Korrosionsschutzarbeiten

-	DIN 18516 hinterlüftete Außenwandbekleidungen

-	DIN 1055, EC1 Lastannahmen

  - DIN EN 14411 Keramische Fliesen und Platten

  - Zulassung Z-10.3-784

In die Einheitspreise einzukalkulieren sind sämtliche Nebenarbeiten wie

  - das örtliche Aufmaß

  - Materialbestellung / Materiallieferung

  - Abladen des Materials, Transportieren zur Verwendungsstelle und das

diebstahlsichere Lagern

  - Stellung sämtlicher für das fachgerechte Montieren erforderlicher Geräte

  - Reinigen der Fassade vor dem Abrüsten

  - Erstellung einer Statischen Berechnung

  - Erstellung der Bohr- und Positionspläne

Der Bieter hat sich eingehend über die Verlegetechnik des Materials zu informieren. Ebenso sind alle Fragen der Durchführung und Abwicklung vor Montagebeginn zu klären.

Die Angebotspreise verstehen sich für fix und fertige Lieferung und Montage einschl. aller erforderlichen Materialien wie Argeton-Ziegelplatten, Aluminium-Unterkonstruktionen, Dübel, Schrauben, Nieten, Wärmedämmung, Zubehörteile und sonstige Kleinteile sowie evtl. Verschnitt.

## Technische Vorbemerkungen

Die Original-Argeton-Ziegelfassade ist eine vorgehängte hinterlüftete Fassadenbekleidung. Sie besteht aus doppelwandigen Ziegelplatten, einem Hinterlüftungsspalt, Wärmedämmung und Aluminium-Unterkonstruktion.

Die Original-Argeton-Fassadenplatten sind stranggepresste, doppelwandige, mit Hohlkammern versehene Ziegel, die am hinteren oberen Rand einen Kopffalz und am vorderen unteren Rand einen Tropffalz aufweisen. Die Dicke der Platten beträgt ca. 30 mm.

Die Original-Argeton-Fassadenplatten sind mit Original-Argeton-Halter aus Aluminium der Legierung EN AW 6063 T66 auf der Unterkonstruktion einzeln zu befestigen. Dabei sollen sich der Kopf- und Fußfalz der Platten so überlappen, dass die Halteklammern komplett verdeckt werden und nicht mehr sichtbar sind. Der obere Falz muss am Fußpunkt eine Verstärkung aufweisen zur sicheren Lastableitung, während der untere Falz den Halter abdeckt.

Sämtliche Befestigungen müssen zwängungsfrei erfolgen.

In den vertikalen Fugen werden Fugenprofile aus Aluminium angeordnet. Diese haben drei Funktionen:

a) Vermeidung von Klappergeräuschen der Platte in der Halteklammer bei Wind, b) Verhinderung seitlichen Verschiebens der Platte und c) die sichere Entwässerung.

Die Fugenprofile gewährleisten durch ihre Formgebung eine Mindestfugenbreite von 8 mm, bzw. alternativ 4 mm.

Die horizontale Fuge hat eine Breite von 12 mm und eine Tiefe von ca. 20mm

Die 40 mm breiten Argeton-Halter werden direkt mit 2 zugelassenen Nieten auf dem senkrechten Tragprofil der Unterkonstruktion befestigt. Der Abstand der senkrechten Tragprofile ergibt sich aus der Plattenbreite. Um einen exakten horizontalen Fugenverlauf zu erhalten, ist das senkrechte Tragprofil im Höhenraster der Platten vorzulochen.

Die Ziegelplatten müssen eine Biegefestigkeit von mindestens 12 N/mm² aufweisen und frostbeständig sein. Der Nachweis ist durch ein Prüfzeugnis eines amtlichen Materialprüfamtes vorzulegen. Die Frostbeständigkeit muss gegeben sein durch den natürlichen Brennvorgang ohne etwaige zusätzliche Behandlungen wie z. B. Silikonisieren der Oberfläche.

Bei Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen sind in jedem zweiten Geschoss horizontale Brandsperren im Hinterlüftungsspalt anzuordnen gem. den Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung bzw. der Musterbauordnung § 28 (4).

Die Gesamtkonstruktion muss planmäßig so ausgelegt sein, dass einzelne Platten aus der Fassadenfläche nicht einfach ohne weiteres heraus genommen werden können. Das System muss jedoch erlauben, einzelne Platten in der Fläche auszutauschen, bzw. nachträglich einzusetzen, ohne die benachbarten Platten aus ihrer Lage zu verändern.

Die Fassade muss entsprechend der Argeton-Zulassung Z-10.3-784 erstellt werden.

Eine Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 muss für den Ziegel vorgelegt werden können.

| Pos. | Bezeichnung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aluminium-Unterkonstruktion nach DIN 4113 und DIN 18516 der gesamten Fassadenfläche für eine Fassadenbekleidung mit Argeton-Ziegelplatten, Aluminium-Legierung EN AW 6063 T66 bestehend aus Wandhaltern, Ausladung …….mm, und vertikalen Tragprofilen T – 160 / 50/ 2,2 liefern und mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln gem. Statik und den Montagehinweisen des Unterkonstruktionsherstellers montieren. Der Fassadenabstand beträgt bis Außenkante Fassadenplatte ……. mm Verankerungsgrund: ………..cm angebotenes Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . m² | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 2 | Fassaden-Wärmedämmung 1-lagig Außenseitige Mineralfaserdämmung mit Platten nach DIN EN 13162, Spezifikation WAB T3 WL(P), Baustoffklasse A durchgehend wasserabweisend, verrottungsfest, diffusionsoffen und recyclebar. Plattengröße: 1250/600 mm, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers anbringen. Die Dämmplatten sind dicht gestoßen einzupressen und lückenlos zu montieren und mit Dämmstoffhaltern zu sichern. Durchführungen für Verankerungen sind sorg- fältig zu verschließen. Wärmeleitfähigkeitsgruppe: …….. Dämmstoffdicke: …….. mm Angebotenes Fabrikat:. . . . . . . . . . . . . . . . . . m² | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 3 | Bekleidung der gesamten Fassadenfläche mit Original-Argeton-Ziegelplatten TAMPA nach DIN EN 14411 sowie DIN 18516, T.1 Anhang C , frostbeständig, Zulassung: Z-10.3-784 Hersteller: Argeton GmbH Kontaktadresse: Oldenburger Allee 26 30659 Hannover Tel. 0511-61070-851 Internet: www.Argeton.de E-Mail: info@argeton.de liefern und gemäß den Montagerichtlinien des Herstellers fachgerecht auf vorgenannter Unterkonstruktion einbauen, mit farblich beschichtetem Aluminium-Fugenprofil als Sicherung gegen seitliches Verschieben, Aluminium-Federprofil und Original-Argeton-Plattenhaltern 40 mm, verdeckte Befestigung direkt auf den vertikalen T-Profilen. Die Breite der senkrechten Fugen beträgt 4 oder 8 mm Plattenformat (Achsmaße): Plattenbreite: …………mm Plattenhöhe: ………….mm Farbe: ……………………………………………………… m² | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 4 | Ausbildung der Außenecken als Zulage mit einem Außeneckprofil 90 °, Aluminium, offen, farblich beschichtet einschl. evtl. erforderlicher zusätzlicher Unterkonstruktion inkl. dem Einbau einer Windsperre. Der Stoß des Eckprofils ist in Kongruenz zu der horizontalen Plattenfuge anzuordnen. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 5 | Ausbildung der Außenecken als Zulage mit einem Außeneckprofil 90 °, Aluminium, geschlossen, farblich beschichtet einschl. evtl. erforderlicher zusätzlicher Unterkonstruktion inkl. dem Einbau einer Windsperre. Der Stoß des Eckprofils ist in Kongruenz zu der horizontalen Plattenfuge anzuordnen. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 6 | Ausbildung der Außenecken als Zulage mit einem Außeneckprofil 90 °, Aluminium, gerundet, farblich beschichtet einschl. evtl. erforderlicher zusätzlicher Unterkonstruktion und dem Einbau einer Windsperre. Der Stoß des Eckprofils ist in Kongruenz zu der horizontalen Plattenfuge anzuordnen. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 7 | Ausbildung der Außenecken als Zulage mit auf Gehrung geschnittenen Platten einschl. evtl. erforderlicher zusätzlicher Unterkonstruktion und dem Einbau einer Windsperre. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 8 | Bekleidung der Gebäudeecken mit geklebten Ziegel-Eckelementen Format: …………………….. Abmessung: max. 500 x 500 mm Farbton: ………………………. Hersteller: Argeton GmbH Kontaktadresse: Oldenburger Allee26 - 30659 Hannover Tel. 0511-61070-820 / Fax 0511-61070895 Internet: www.Argeton.de E-Mail: info@argeton.de liefern und gemäß den Montagerichtlinien des Herstellers fachgerecht auf vorgenannter Unterkonstruktion einbauen, mit farblich beschichtetem Aluminium-Fugenprofil als Sicherung gegen seitliches Verschieben, Aluminium-Federprofil und Original-Argeton-Plattenhaltern, verdeckte Befestigung. m |  |  |
| 9 | Ausbildung der Außenecken als Zulage mit auf Gehrung geschnittenen Platten und einem farblich beschichteten Y-Profil aus Aluminium (Schwertprofil) einschl. evtl. erforderlicher zusätzlicher Unterkonstruktion und dem Einbau einer Windsperre. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 10 | Ausbildung von Innenecken als Zulage zur Fassadenbekleidung, gemäß Argeton-Detail. Die zusätzlich erforderliche Unterkonstruktion und das Fugenprofil sind einzurechnen. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 11 | Unterer Fassadenabschluss aus einem 1 x gekanteten Aluminiumlochblech d = 1 mm, Abwicklung .......mm, Farbton: Alu-natur Der Mindest-Belüftungsquerschnitt von 50 cm²/m nach DIN18516-1 ist einzuhalten m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 12 | Oberer Fassadenabschluss am Dachrand mit einer Attika-Abdeckung aus 2 mm Aluminium, ……-fach abgekantet. Unterseite antidröhnbeschichtet. Die Attika-Abdeckung übergreift die oberste Fassadenplatte so, dass die Be-/Entlüftung des Hinterlüftungsspaltes gewährleistet ist und kein Wasser hinter die Fassade dringt. Abwicklung: . . . . . . . . . . Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. Eckausbildungen sind einzurechnen m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 13 | Seitliche Abschlüsse zu anderen Fassaden mit einem gekanteten Aluminium-Abschlussblech, d = 2 mm, Anzahl der Kantungen: Abwicklung: mm Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 14 | Seitlicher Abschluss zur vorh. ……………Fassade, Innenecke Ein Aluminium-Winkel, 40 x 40 mm, wird mit 1-2 cm Fuge zum vorh. Fassade an die Alu-Unterkonstruktion befestigt. Die Fuge wird mit einem geeigneten Compriband verschlossen. Der Argeton-Ziegel schließt mit dem Fugenrandprofil an den Winkel an. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 15 | Horizontale Anschlüsse zu anderen Fassaden mit einem gekanteten Aluminium-Abschlussblech, d = 2mm, Anzahl der Kantungen: Abwicklung: mm Farbbeschichtet nach RAL-Nr. . . . . . . . . . Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 16 | Aluminium-Unterkonstruktion für Bekleidungen von Deckenuntersichten nach DIN 4113 und DIN 18516 mit Argeton-Fassadenplatten, Legierung EN AW 6063 T66, wie in Pos. 3 (Unterkonstruktion) beschrieben Der Fassadenabstand beträgt bis Außenkante Fassadenplatte . . . . . . . . . . . . mm Verankerungsgrund Beton / Mauerwerk aus ................ angebotenes Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . m² | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 17 | Fassaden-Wärmedämmung für die Bekleidung von Deckenuntersichten, 1-lagig Außenseitige Mineralfaserdämmung mit Platten nach DIN 18165 -1, wie in Pos. 4 (Wärmedämmung) beschrieben Angebotenes Fabrikat:. . . . . . . . . . . . . . . . . . m² | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 18 | Bekleidung der Deckenuntersichten mit Original-Argeton-Ziegelplatten TAMPA nach EN 14411 sowie DIN 18516, T.1 Anhang C , frostbeständig, wie in Pos. 5 (Fassadenbekleidung) beschrieben. Die Breite der senkrechten Fugen beträgt 4 oder 8 mm Plattenformat (Achsmaße): Plattenbreite: ………..mm Plattenhöhe: ………….mm Farbe: ……………………………………………………… m² | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 19 | Zuschneiden und Ausklinken der Wandziegel und Deckenziegel im Bereich des Übergangs Fassadenfläche zur Deckenbekleidung Befestigung der Ziegel nach Argeton-Detail m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 20 | Fensterbänke aus Aluminium, d = 2 mm liefern und fachgerechtes montieren, 3 mal gekantet, Abwicklung:................. mm, einschl. seitlicher Aufkantung, , Halterung, Abdichtung gegen Fensterrahmen und aller erforderlichen Befestigungsmittel. Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. Unterseite antidröhnbeschichtet Die hintere Aufkantung wird einschl. eines Dichtstreifens an das vorh. Fenster geschraubt. Luftaustrittsöffnung mind. 50 cm²/m freier Lüftungsquer-schnitt. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 21 | Bekleidung der Stürze mit Aluminium, gekantet, d = 2mm vordere Ansichtsbreite 5 mm 1x gekantet, 1 x umgeschlagen, Vorderkante ca. 5 mm vor der Argeton – Fassade. Abwicklung: .............mm Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. Einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, und sonstigem Zubehör, Anschluss an den Blendrahmen mit F-Profil, Lufteintrittsöffnung mind. 50 cm²/m m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 22 | Sturzausbildung 2-teilig mit Tragfunktion in den Bereichen des Sonnenschutzes Aluminium-Sturzbleche, gekantet, d = 5 mm vordere Ansichtsbreite 5 mm 2x gekantet als Z-Profil Vorderkante ca. 10 mm hinter der Argeton - Fassade Abwicklung:. . . . . . . . . . mm Farbe: ......................................................... Winkelprofil Schenkel 120 x 120 x 5 mm unbeschichtet. Inkl. der Verankerung mit bauaufsichtlich zugelassenen Verankerungsmitteln gem. Statik und den Montage-hinweisen. Das auf dem Winkel liegende Z-Profil wird mit geeigneten Nieten verbunden und muss mit der Unterkonstruktion ausgerichtet werden. An der Konstruktion werden mit Argeton-Haltern die Ziegelplatten gehalten. Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. Einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, und sonstigem Zubehör, Anschluss an den Blendrahmen mit F-Profil Lufteintrittsöffnung mind. 50 cm²/m m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 23 | Bekleidung der Stürze mit Argeton-Platten Farbe:………………………….. Laibungstiefe: ………………. mm Format: b x h = ……………x………….. mm Einschließlich Unterkonstruktion, ausreichender Befestigung mit Krallenplatten in der Fuge, sowie aller anfallenden Nebenarbeiten. Ausführung mit entsprechend geschnittenen angepassten Sturz- und Flächenplatten für die Aufnahme der Klammern. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 24 | Laibungsbekleidung mit Aluminium, gekantet, d = 2mm vordere Ansichtsbreite 5 mm 1x gekantet, 1 x umgeschlagen, Vorderkante ca. 5 mm vor der Argeton – Fassade. Abwicklung: ca. ............mm Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. Einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, und sonstigem Zubehör, Anschluss an den Blendrahmen mit F-Profil. Anschluss des Ziegels mit einem 4 mm Fugenrandprofil. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 25 | Laibungsbekleidung mit Argeton-Platten Farbe: .................................................................. Laibungstiefe: ca. ......... mm Format: b x h = ……………x………….. mm Einschließlich Unterkonstruktion, ausreichender Befestigung, sowie aller anfallenden Nebenarbeiten. Anbringen von Alu-L-Profilen, pulverbeschichtet im Farbton des Blendrahmens als Anschluss. Eckausbildung Laibung / Fläche mit Gehrungsplatten. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 26 | Fenster-Einfasszargen, Aluminium, d = 2 mm, liefern und einbauen. Die Ecken der Zargen sind wasserdicht zu verschweißen und sauber zu verputzen. Die Befestigung der Zarge erfolgt an der UK sowie mit einem F-Einschubprofil am Blendrahmen. Das F-Einschubprofil ist mit einem Dichtungsband zu versehen. Das Sturzblech ist mit ausreichenden Belüftungs-öffnungen auszustatten. Die Fensterbank hat seitliche Aufkantungen. Die Neigung der Fensterbank muss 5° betragen. Die Unterseite der Fensterbank ist mit einer Antidröhnbeschichtung zu versehen. Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. lichtes Öffnungsmaß b x h = …………………… Zargentiefe: …………………… Anschluss des Ziegels mit einem 4 mm Fugenrandprofil. Stck | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 27 | Fensterzargen wie vor, jedoch lichtes Öffnungsmaß b x h = Zargentiefe: Stck | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 28 | Fensterzargen wie vor, jedoch lichtes Öffnungsmaß b x h = Zargentiefe: Stck | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 29 | Fenster-Einfasszargen für ein dreieckiges Fenster, Aluminium, d = 2 mm liefern und einbauen. Die Ecken der Zargen sind wasserdicht zu verschweißen und sauber zu verputzen. Die Befestigung der Zarge erfolgt am Blendrahmen. Längen der Schenkel: 3, 3, 2 m Zargentiefe: ca. 150 mm Die Zarge überdeckt den Argeton-Ziegel umlaufend 40 mm. Die Zuschnitte der Argeton-Ziegel sind mit einzurechnen. Die Unterseite der Zarge ist mit einer Antidröhn-beschichtung zu versehen. Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. Stück | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 30 | Fenster-Einfasszargen für ein rundes Fenster Aluminium, d = 2 mm liefern und einbauen. Die Ecken der Zargen sind wasserdicht zu verschweißen und sauber zu verputzen. Die Befestigung der Zarge erfolgt am Blendrahmen. Lichtedurchmesser: 2 m Zargentiefe: ca. 150 mm Die Zarge überdeckt den Argeton-Ziegel umlaufend 40 mm. Die Zuschnitte der Argeton-Ziegel sind mit einzurechnen. Die Unterseite der Zarge ist mit einer Antidröhn-beschichtung zu versehen. Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. Stück | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 31 | Argeton-Platten vertikal als Passplatten zuschneiden mit Nassschneideanlage. Anschließend gründlich abwaschen und nachspülen. Stck. | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 32 | Argeton-Platten horizontal als Passplatten zuschneiden mit Nassschneideanlage. Anschließend gründlich abwaschen und nachspülen. Stck. | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 33 | Argeton-Platten schräg als Passplatten zuschneiden mit Nassschneideanlage. Anschließend gründlich abwaschen und nachspülen. Stck. | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 34 | Argeton-Platten im Bereich der Gerüstanker nachträglich im Zuge des Gerüstabbaus einsetzen Stck. | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 35 | Oberer Abschluss Ortgänge Ausführung mit einem Aluminiumwinkel zur Abdeckung der Schrägschnitte incl. der erforderlichen zusätzlichen Unterkonstruktion für die Argeton-Ziegel. d = 2 mm, vordere Ansichtsbreite …. mm 1x gekantet, 1 x umgeschlagen, Vorderkante bündig mit der Argeton - Fassade Abwicklung: ca. ............mm Sichtfläche pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung von Bauteilen. Farbton: RAL-Nr. ………. m | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| 36 | Bohrungen für Fallrohre Durchmesser 120 mm Mittels Nassschneidegerät und gründlichem abwaschen der Schnittkante und der Oberfläche sowie Nachspülen mit klarem Wasser. Stück |  |  |
| 37 | Die gesamte Fassade ist nach Abschluss der Montage unmittelbar vor dem Abrüsten gründlich durch Abspülen zu reinigen. m² |  |  |
| 38 | Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach besonderer Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Vorarbeiter je Std. Facharbeiter je Std. Helfer je Std. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | n. EP. |
|  | Summe MWSt 19 % Angebotssumme |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | Mit der Angebotsabgabe erkennt der Bieter den gesamten Inhalt der vorstehenden Angebotsunterlagen und die besonderen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und Lieferungen des Auftraggebers an. Ort / Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stempel / Unterschrift des Bieters |  |  |